# R

Jr.

| RELATÓRIO Nº 149/09 | FURO SP – 08 | COTA: 993,000 | DESENHO/ESCALA : 1:100 |
| --- | --- | --- | --- |

SIMB.

‘

/

# Text boxes

- ROCHA JÚNIOR

P

R

O

F

(m)

PENETRAÇÃO (GOLPES / 30Cm)

2ª e 3ºª PENETRAÇÕES (SPT)

## Nº DE GOLPES                   GRÁFICO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1º E 2º     2º E 3º

5   10  5   20  5   30  5   40   5

## N.A

(m)

NFE

REVESTIMENTO: 3,50 m

AMOSTRADOR SPT: ( INTERNO 1 3/8”

( EXTERNO     2”

PESO:  65 Kg  –  ALTURA DE QUEDA:  75Cm

### CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

ARGILA, pouco siltosa, amarelada, de muito mole à rija.

Idem,   idem,   avermelhada.

ARGILA siltosa, avermelhada , de média à rija.

OBS:

Perda de água  parcial aos 2,00m.

A Cota será fornecida pelo cliente.

ESTACA- SONDAGEM “SPT”- REBAIXAMENTO DO NA.

CLIENTE :  PREF. MUN. DE S. MIGUEL DOS CAMPOS.

TÉRMINO: 19/08/09

OBRA:  PRÉDIO (UNED)

INÍCIO: 19/08/09

LOCAL: RUA PROJ., LOT. HÉLIO JATOBÁ III – S. M. CAMPOS /AL.

2

2/45

1/45

5

7

11

13

14

10

19

2

1/15

x

8

11

13

16

18

16

23