RJr. ROCHA JR. C.G.C – 24.328.254/0001-00 INSC. MUN. – 90.008959-0 FONE/FAX: (082) 3342-3487 / 9902-1910 RUA DR. LUIZ PONTES DE MIRANDA – 42 – SL 609 – CENTRO - MACEIÓ/AL. BOLETIM DE SONDAGEM Nº149/09 CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. OBRA: PRÉDIO (UNED) LOCAL: R. EM PROJETO, LOTEAMENTO HÉLIO JATOBÁ III – S. M. CAMPOS / AL. ATT.: SR. RESPONSÁVEL. MACEIÓ, 30 de Agosto de 2009

RJR. ROCHA JÚNIOR. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPALS. MIGUEL DOS CAMPOS. OBRA : PRÉDIO (UNED) LOCAL : R. EM PROJETO, LOTEAMENTO HÉLIO JATOBÁ III – S. M. CAMPOS /AL. RELATÓRIO Nº 149/09 Vimos apresentar neste relatório os elementos de execução da perfuração de sondagem Geotécnica à percussão com circulação de água e utilizando revestimento de diâmetro nominal de 2 ½” e barrilete amostrador padrão (SPT), objetivando os estudos de fundação para implantação da obra supra referenciada. A sondagem foi executada de acordo com croquis de locação anexo a este e totalizando 245,00 metros sondados. A resistência à penetração está expressa em número de golpes por um peso de 65 Kg, que cai 75 cm de altura, necessária para fazer penetrar 30 cm do barrilete amostrador com 2” de diâmetro externo de 1 3/8” de diâmetro interno, numa velocidade média de 15 golpes por min. O número de golpes necessário para fazer penetrar 30 cm do barrilete amostrador foi obtido com registro de três penetrações sucessivas de 15 cm cada, somando-se os golpes da primeira com os da segunda e os desta com os da terceira penetração, obtendo-se desta forma um registro duplo de penetração de 30 cm. A caracterização dos solos, consistência no caso de solos com predominância de argila e silte argiloso, e compacidade no caso de solo com predominância de areia e silte arenoso, está identificada pelo perfil geológico com correspondente de resistência à penetração.