RELATÓRIO DE VISITA

ASSUNTO: Reforma do campus Viçosa do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS – IFAL.

Nos dias 14 de janeiro e 21 de maio de 2014, a Arquiteta Rafaella Cristina Teixeira Penedo visitou o campus Viçosa e iniciou o levantamento físico da edificação para a reforma. Foram tiradas as medidas dos ambientes e feito o relatório fotográfico. Em seguida, foi feita uma entrevista com o diretor do campus (na primeira visita) para montar o programa de necessidades.

Observou-se que:

- As telhas cerâmicas francesas deverão ser substituídas por coloniais, sendo necessária a substituição do ripamento;

- Deverá ser feita a retirada, lavagem e recolocação das telhas cerâmicas coloniais;

- Toda a instalação elétrica e o sistema de iluminação deverá ser refeito;

- Para a ampliação do setor administrativo, deverá ser demolido o bloco de banheiros no pavimento superior e previsto um novo bloco com banheiros acessíveis;

- As esquadrias de ferro deverão ser substituídas por novas de alumínio;

- Todas as portas deverão ser trocadas;

- Deverá ser reduzida a área permeável do campus (demolição do piso cimentado de canteiros);

- Deverá ser construída uma nova rampa no acesso principal, adequada às exigências da NBR 9050/2004;

- Os forros de PVC e de madeira deverão ser substituídos por forros de gesso para se adequar às exigências do Corpo de Bombeiros;

- Deverá ser feito todo o sistema de combate a incêndio e pânico e de SPDA;

- Deverão ser instalados corrimões nas rampas e uma plataforma acessível ligando os dois pavimentos, conforme NBR 9050/2004;

- Deverá ser construído um novo bloco de banheiros no pavimento inferior;

- Foi solicitada ainda a construção de uma cantina, uma guarita e um depósito de lixo;

- Deve ser feita uma inspeção na alvenaria dos blocos inferiores para verificar as causas das infiltrações e, em seguida, deverá ser corrigido o problema.

Maceió, 23 de outubro de 2014.

RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO

Arquiteta IF-AL- CONFEA/CREA 020599305-2